#### Műszaki adatok és szerviz alkatrész jegyzék

euro F8.50 C  F és euro F8.50 C  P

#### A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez

A Műszaki adatokban leírtak, a FÉG Konvektorgyártó Zrt termékeinek javítására kiképzett gázszerelők számára készült.

A készülékek műszaki beállítását a fogyasztónak elvégeznie TILOS!

FÉG Konvektorgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2364 Ócsa Kiss J. utca 34-38.

##### Magyarország

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2

1. A KÉSZÜLÉK ADATAI	3

Műszaki adatok	3

Kéményméretezési adatok	4

Tartozékok	4

2 A KÉSZÜLÉK ROBBANTOTT ÁBRÁI ÉS TÉTELJEGYZÉKEI	5

Szerelt égőcső:	5

18441- Szerelt égőcső F 8.50C szerviz alkatrész jegyzéke	5

euro F8.50 C gázfűtőkészülék hőhasznosítójának robbantott ábrája	6

euro F 8.50 C-P  és F8.50 C-F gázfűtőkészülék hőhasznosítójának szerviz alkatrész jegyzéke	6

euro F8.50C gázfűtőkészülék burkolatának ábrája és szerviz alkatrész jegyzéke	6

3. SZERELT EGYSÉGEK	7

Fő szerelt egységek	7

Gázszelepen cserélhető egységek	7

4. MUNKAFELÜLETEK	7

5. AZ ÉGÉSTERMÉK ÁRAMLÁSBIZTOSÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE	7

6. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, TANÚSÍTVÁNY	8

1. A KÉSZÜLÉK ADATAI

## Műszaki adatok

Ezen útmutatóban szereplő készülékek elsősorban lakóhelyiségek fűtésére készültek, de alkalmasak egyéb, pl. irodák, közösségi helyiségek fűtésére is. Kivitelük szerint lehetnek zárt égésterüek, melyek a felállítási helyiség légterétől függetlenül üzemelnek, vagy kéményes készülékek, melyek az égéshez szükséges levegőt a felállítási helyiség légteréből veszik és az égésterméket a csatlakozó kéménybe továbbítják.

Atmoszférikus, előkeveréses gázégővel, korrozióálló acéllemezből.

| Műszaki adatok |
| --- |
| Típus | euro F8.50C |
|  | F | P |
| Magasság (mm) | A | 605 | 605 |
| Szélesség (mm) | B | 770 | 770 |
| Mélység (mm) | C | 280 | 360 |
| Tömeg (kg) | 28,5 |
| Gázcsatlakozás | G1/2" |
| A P típusú készülék csatlakozó égéstermék elvezető csövének a névleges átmérője: 76 mm |

| Teljesítmény és beállítási adatok: |
| --- |
| Gázfajta | Földgáz H | PB-gáz |
| Kategória | II2H3B/P |
| Fűtőérték | kWh/m3 | 9,4 | 32,2 |
| Névleges teljesítmény | kW | F | 5,8 | 5,9 |
|  |  | P | 5,3 | 5,4 |
| Hőterhelés | kW | F | 6,2 | 6,4 |
|  |  | P | 6,2 | 6,4 |
| Hatásfok névleges terhelésen | % | F | 94 | 93 |
|  |  | P | 86 | 85 |
| Csatlakozó nyomás | mbar | 13-20 | 30 |
| Névleges égőnyomás | mbar | 10 | 29,8* |
| Névleges gázterhelés 15°C-os gázhőmérséklet esetén | m3/h | 0,66 | 0,2 |
|  | kg/h |  | 0,51 |
| Égőnyomás csökkentett gázterheléshez | mbar | 1,6 | 4,8 |
| Csökkentett gázterhelés15°C-os gázhőmérséklet esetén | m3/h | 0,26 | 0,08 |
|  | kg/h |  | 0,20 |
| Készülékre jellemző max. üzemi hőmérséklet | °C | 120 |
| Fúvóka jelölése |  | 220 | 130 |
| Fúvóka ø | mm | 2,2 | 1,3 |
| Gyújtóégő fúvóka jelölése |  | barna | piros |
| Gyújtóégő fúvóka ø | mm | 0,4 | 0,2 |
| Takarékfojtó csavar ø | mm | 1,2 | 0,7 |
| Fúvókatartó benyúlási hossz: | mm | 7,5 | 7,5 |
| Kombinált gázszelep tipusa |  | CR640 |
| MBVTI tanúsítvány száma |  | CE 1009 |

- Nyomásszabályozó szabályozócsavart jobbra forgatva kiiktatjuk. / túlerőltetni tilos!/

Az adatok 15ºC gázhőmérsékletre, 1013 mbar légköri nyomásra és hőegyensúlyi állapotra vonatkoznak. Hideg indítás esetén a gázterhelési értékek a műszaki adatokban megadottaknál 5%-al nagyobbak. A gázterhelés megengedett eltérése beszabályozáskor ±2.5% ellenőrzéskor ±5%. PB-gáz esetén a névleges gázterhelést csak ellenőrizni kell, mivel a gázterhelés a fúvóka és az előtétfúvóka által meghatározott. A fúvóka előtti nyomás (égőnyomás) megengedett eltérése, a gázszelep kimeneti nyomásmérő csonkján mérve, ±5%. A megadott gázterhelés beállítása érdekében a fúvóka előtti nyomás tűrésen belüli módosítása megengedett.

Figyelmeztetés: Névleges terhelés esetén a megadottnál nagyobb, csökkentett terhelés esetén a megadottnál kisebb gázterhelés beállítása következtében az égéstermékben mérgező szénmonoxid jelenik meg.

A csökkentett terhelés beszabályozásakor megengedett eltérés ±5%, ellenőrzéskor ±10% és PB-gáz esetén ± 20%. A PB gázzal üzemelő készülékek beszabályozása, mivel használat közben a palackban lévő gáz összetétele változik, tiszta butánnal történik. PB-gázzal (50% Bután-50% Propán) vizsgálva a gázterhelési értékek 5%-al nőnek.

## Kéményméretezési adatok

Az égéstermék kiáramlás érzékelővel ellátott készülékek kéményét néveleges terhelésen a szokásostól eltérően, a felfűtési szakasz átmeneti adati alapján kell méretezni, azért, hogy a készülék biztonsági berendezése a felfűtési folyamat során ne zárjon le. A felfűtési adatokra történő méretezés megfelelőssége garantálja a hőegyensúlyi állapot esetén is a kényhuzat megfelelősségét, ezért névleges terhelésen hőegyensúlyban nincs szükség a kémény méretezési számítását elvégezni. Csökkentett terhelésen történő ellenőrzéshez a megadott hőegyensúlyi adatokat kell használni.

| * | Kéményméretezéséhez szükséges adatok | Névleges | Csökkentett |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | terhelésen |
| A | Égéstermék visszaáramlás érzékelő (TTB) reakció ideje | sec | 206 |  |
| B | Hőmérséklet az égéstermék-áramlásbiztosító után a reakció idő elteltével | ˚C | 136 | 120 |
| C | A kéményben biztosítandó minimális égéstermék hígítási tényező a reakció idő leteltekor |  | 2,73 | 6,18 |
| D | Higított égéstermék tömegáram a reakció idő elteltével | g/sec | 6,68 | 6 |
| E | Higítatlan égéstermék tömegáram | g/sec | 2,38 | 0,94 |
| F | A készülék minimális huzatigénye | Pa | 2 | 1,6 |
| G | A készülék égéstermék elv. csonkjának jellemző átmérője. | mm | 75 | 75 |

*A kéményméretezéssel kapcsolatos tájékoztatás a www.feg.hu honlapon találhatóak.

## Tartozékok

| Beszerelési és javítási előírás Üzemeltetési és használati előírás Műszaki adatok és szerviz alkatrész jegyzék | Jótállási jegy Szervizhálózati címjegyzék |
| --- | --- |
| "P" jelű -kéményes-készüléknél: 1 db. Égéstermék áramlásbiztosító, szerelési rajz 1 db. Hgf. horny. csavar M4x12 2 db. Láb 4 db. Állítócsavar 6 db. Hlf.tm.f.csavar M6x16 6 db. Alátét M6A 2 db. Df.tm.facsavar 5x40 1 db. Tömítés 1 db. Égéstermék áramlásbiztosító 1 db. Csatlakozó csonk 3 db. Lemezcsavar 4,2 x 13 1 db. Hatlapú csavaranya M4 1 db. Alátét 4 db. Védősapka 2 db. Támaszlemez 6 db. Hl anya M6 2 db. Műanyag tipli ф10x44 |

Figyelem!

- A „P” jelű készülék Égéstermék áramlásbiztosítóját a 7. oldalon található ábra szerint kell összeszerelni.

- Az „F” jelű, külsőfali készülék csak a felszerelési falszélességnek megfelelő méretben, teleszkóposan állítható F701T.9 vagy F701T.9C normál; F701T.9.1 vagy F701T9.1C növelt méretű; F701T.9.2 vagy F701T9.2C csökkentett méretű külső fali tartozékkal szerelhető.

- A külső fali tartozék a készülék elválaszthatatlan része, amit megvásárolhat a készülékkel együtt csomagolva is, de önállóan, külön csomagoló dobozban is.

- A külső fali tartozék összeszerelését a „Falitartozék beépítési útmutató” füzetben leírtak szerint kell elvégezni.

Az előírtól eltérő falitartozék használata a készülék veszélyes működését eredményezheti!

2 A KÉSZÜLÉK ROBBANTOTT ÁBRÁI ÉS TÉTELJEGYZÉKEI

## Szerelt égőcső:

### 18441- Szerelt égőcső F 8.50C szerviz alkatrész jegyzéke

|  | EAN kód | Megnevezés | Megjegyzés |  | EAN kód | Megnevezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 59963290411366 | Szerelt égőcső | F - Fg. | 18. | 5996329001802 | Biztosítóláng fúvóka | Ø 0,4 Fg. |
|  | 5996329041143 |  | F - PB. | 19. | 5996329006555 | Teljes gyújtóégő |  |
|  | 5996329041150 |  | P – Fg. | 20. | 5996329041310 | Nézőlemez |  |
|  | 5996329041167 |  | P – PB. | 21. | 5996329002120 | Fúvóka | Ø2,2 FgH 25 mbar |
| 2. | 5996329041174 | Szerelt gyújtóégő | (0,4 Fg | Tartalmazza a 6, 17, 18, 19 és 29-es tételeket | 22. | 5996329003745 | Gyújtótartó szigetelés |  |
|  | 5996329041181 |  | (0,2 PB |  | 24. | 5996329033254 | CR6 gázszelep |  |
| 3. | 5996329034275 | Gázbekötőcsonk |  |  |  |  |  |
| 4. | 5996329041198 | Összekötőcső |  | 25. | 5996329034916 | Fúvókatartó |  |
| 5. | 5996329031816 | Worgas égő |  | 26. | 5996329017803 | Pb. gázhoz átállító garn. | F8.50-hez |
| 6. | 5996329006340 | Szorítóhüvely | CR6-hoz | 27. | 5996329001796 | Biztosítóláng fúvóka | Ø 0,2 PB |
| 7. | 5996329000393 | Biztosítóláng csavar | CR6-hoz csatlakozik | 28. | 5996329001994 | Fúvóka | Ø 1,3 PB |
| 10. | 5996329027758 | Hajlított gyújtólángcső |  | 29. | 5996329031403 | Egybeszigetelt elektróda | 640 mm |
| 11. | 5996329027765 | Hajlított termoelem |  | 30. | 5996329031830 | Gyújtótartó | Átmenő furattal |
| 12. | 5996329034923 | Termofeszültség adapter | Zártégésterű típushoz | 31. | 5996329006234 | Szigetelés |  |
| 13. | 5996329027772 | SIT szerelt megszakító | Kéményes típushoz | 32. | 5996329002144 | Fúvóka | Ø 2,4 S-gáz |
| 14. | 5996329004575 | Hollandi anya | Ø 10-es csőhöz | 33. | 5996329006357 | Bizt.láng.szorítóhüvely |  |
| 15. | 5996329007040 | Tömítőgyűrű | Ø 10-es csőhöz |  |  |  |  |
| 16. | 5996329001154 | Csatlakozó csavar |  |  |  |  |  |
| 17. | 5996329000409 | Biztosítóláng csavar | gyújtóláng égőhöz |  |  |  |  |

## euro F8.50 C gázfűtőkészülék hőhasznosítójának robbantott ábrája

### euro F 8.50 C-P  és F8.50 C-F gázfűtőkészülék hőhasznosítójának szerviz alkatrész jegyzéke

F8.50 C-P robbantott ábra

F8.50 C-F robbantott ábra

|  | EAN kód | Megnevezés | Megjegyzés |  | EAN kód | Megnevezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5996329005015 | Teljes mellső doboz | kéményes | 10. | 5996329016950 | Állítócsavar | kéményes |
|  | 5996329041204 |  | külsőfali | 11. | 5996329006270 | Szigetelés |  |
| 2. | 5996329041303 | Teljes hátsó doboz | kéményes | 12. | 5996329016967 | Támaszlemez-barna | kéményes |
|  | 5996329041211 |  | külsőfali |  | 5996329011092 | Támaszlemez-beige |  |
| 3. | 5996329041228 | Hátemez -horganyzott- |  |  | 5996329008078 | Támaszlemez-fehér |  |
| 4. | 5996329006999 | Tárcsa |  |  | 5996329016974 | Támaszlemez-világos szürke |  |
| 5. | 5996329005480 | Rögzítőrugó |  | 13. | 5996329006241 | Szigetelés | külsőfali |
| 6. | 5996329041235 | Égéstermék áramlás biztosító |  | 14. | 5996329036170 | Láb -barna- | kéményes |
| 7. | 5996329017032 | Hőhatároló I. |  |  | 5996329004988 | Láb -beige- |  |
|  | 5996329017049 | Hőhatároló II. |  |  | 5996329036187 | Láb -fehér- |  |
| 8. | 5996329010040 | Támasztartó | kéményes |  | 5996329036194 | Láb -világosszürke- |  |
| 9. | 5996329007163 | Védősapka |  | 15. |  | Külsőfali tartozék |  |

## euro F8.50C gázfűtőkészülék burkolatának ábrája és szerviz alkatrész jegyzéke

|  | EAN-kód | Megnevezés | Szín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5996329041273 | Teljes tetőlemez | barna |
|  | 5996329041280 |  | beige |
|  | 5996329041297 |  | fehér |
|  | 5996329041242 | Perforált burkolat | barna |
|  | 5996329041259 |  | beige |
|  | 5996329041266 |  | fehér |

3. SZERELT EGYSÉGEK

## Fő szerelt egységek

| EAN-kód | Megnevezés | EAN-kód | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 5996329041136 | Szerelt égőcső F – Fg. | 5996329041273 | Szerelt tetőlemez - barna |
| 5996329041143 | Szerelt égőcső F – PB. | 5996329041280 | Szerelt tetőlemez - beige |
| 5996329041150 | Szerelt égőcső P – Fg. | 5996329041297 | Szerelt tetőlemez - fehér |
| 5996329041167 | Szerelt égőcső P – PB. | 599632904132 | Szerelt hőhasznosító – F |
| 5996329041242 | Perforált burkolat - barna | 599632904133 | Szerelt hőhasznnosító - P |
| 5996329041259 | Perforált burkolat - beige | 5996329041174 | Szerelt gyújtóégő – F |
| 5996329041266 | Perforált burkolat - fehér | 5996329041181 | Szerelt gyújtóégő - P |

## Gázszelepen cserélhető egységek

| EAN-kód | Megnevezés |  | EAN-kód | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5996329007743 | Termosztát |  | 5996329033254 | Szerelt szelep |
| 5996329000713 | Mágnesbetét |  |  |  |
| 5996329010019 | Takarékfolytó csavar „O” gyűrű |  |  |  |
| 5996329005329 | Piezo gyújtó |  |  |  |

4. MUNKAFELÜLETEK

- Ne használja a készüléket burkolat nélkül. A készülék hőleadó munkafelületei a tetőlemez és a burkolat mellső felületén találhatók ( a bal oldali ábrán jelölt területek);

- Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen felületeket a készülék kihűlése előtt érinteni tilos!

- Tartsa be az előírt védőtávolságokat. A készülék előtt éghető anyagból készült bútor még ideiglenesen sem helyezhető el 80 cm távolságon belül.

- Közforgalmú helyeken (pl. üzlethelyiségek, kommunális létesítmények, 	stb.) felszerelt készülékeknél védőrácsot kell alkalmazni, a védőtávolság 	betartásának érdekében.

- Kisgyermekek biztonságára fokozottan ügyeljünk, ne engedjük őket a 		 készülék közelébe. Szükség esetén alkalmazzunk védőrácsot.

- A készüléket tetőlemezét a jobb oldalon (szemből nézve) található

fogantyúnál fogva kell felemelni!

- A gázfűtőkészülék mögött éghető anyagú falburkoló (pl. tapéta) nem

lehet! A falról az égéstermék kivezető csonkot középpontnak véve 400 mm magasságban és 500 mm szélességben el kell távolítani az éghető anyagot!

5. AZ ÉGÉSTERMÉK ÁRAMLÁSBIZTOSÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE

Az égéstermék áramlásbiztosítót a csomagoló dobozából kivéve a következőképpen kell összesze-relni:

Égéstermék áramlásbiztosítóra (1) Szigetelést (3), majd Csatlakozó csonkot (2) helyez, melyeket 3 db lemezcsavarral (4) rögzít.

6. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, TANÚSÍTVÁNY

| 1. Megfelelőségi nyilatkozat, tanúsítvány kiállítója: | 2. Gyártó: |
| --- | --- |
| FÉG Konvektorgyártó Zrt | FÉG Konvektorgyártó Zrt |
| Minőségbiztosítási Főosztály | 2364 Ócsa, Kiss János u.34-38 |
| 3. Termék szabatos megnevezése (rendeltetése): |
| euro F8.50C F és euro F8.50C P típusú gázfűtőkészülék föld- vagy PB-gázra |
| 4. Mennyiség: 1db | 5. Tömeg és (vagy) méret: 28,5 kg |
| 6. Gyártás időpontja: | 7. Forgalmazható (felhasználható): 3 éven belül |
| 8. Termékazonosítás: |  |
| a. Gyártási szám: | b. Taric code: 7321819000 |
| 9. Szállítási, raktározási előírások: | Fedett helyen, függőleges helyzetben, 2 szintben tárolható. |
| 10. Csomagolás: | Hullámpapírlemez dobozban, mozgásmentesítő betétekkel. |
| 11. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): |
| 5,5kW teljesítményű föld- H/S gázra, vagy PB-gázra alkalmas egyedi gázfűtőkészülék CR640 típusú kombinált szeleppel ellátva. |
| Minősítés, osztályba sorolás: | I. osztályú minőség |
| Hatásfok osztály: | 1 (legjobb) |
| NOx osztály: | (közepes) |
| 12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszerek: EN 613 és ISO 9001:2000 |
| 13. A termék következő hatályos jogszabályoknak felel meg: 9/2000. (II. 16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet; 2003. évi XLII. Törvény; 81/2003 (XII. 10.) GKM rendelet;111/2003. (VII. 29) Korm.rendelet; PTk; 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet; 11/2004 (II.13.) GKM rendelet; 8/2003 (II.19.) GKM rendelet; 11/1985 (VI.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet; 8/2002 (II.16.) Gm rendelet; 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet; 1995. évi LVI. Törvény; 72/2005(IV.21.) Korm.rendelettel módosított 151/2003.(IX.22) korm.rendelet; 1997. évi CLV törvény; 2/1984.(III.10.) BkM-IpM rendelet; 1993. évi X. törvény; 67/199(XII.15.) GM rendelettel módosított 22/1998 (IV.17.) IKIM rendelet. |
| 14. Használati, kezelési előírás: | A mellékelt Üzemeltetési és használati előírás szerint. |
| 15. Egyéb adatok: | 16. Minőségi bizonyítvány kiállítója: |
|  | aláírás, bélyegző |
| Felelős kiadó: FÉG Konvektorgyártó ZRT |

# Text boxes

Munkafelület

Munkafelület

4